Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

DOSTAWA OBRABIARKI STEROWANEJ NUMERYCZNIE (FREZARKI CNC)

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obrabiarka sterowana numerycznie (frezarka CNC) Oferta powinna obejmować również montaż i wdrożenie do użytkowania kompletnej i gotowej do pracy maszyny oraz zapewniać gwarancję na min. 24 miesiące. | sztuka | 1 |

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Wymagania minimalne: - wymiary stołu: nie mniejsze niż 900x250 mm, - przesuw (X/Y/Z): 450x260x380, - max. prędkość wrzeciona: nie mniejsza niż 8000 obr./min. - dokładność maszyny nie mniejsza niż 0,02 - maszyna wyposażona w chłodziwo - waga - max 1600kg, - sterowanie CNC, - przynajmniej 3 osie programowalne, - sterowanie - nie gorsze niż sinumerik 808D, HASS, Fanuc - wyświetlacz lub monitor i złącze USB, - zestaw pompy chłodziwa, - osłona ochronna powierzchni roboczej, - intuicyjny System Programowania, - magazyn od 4 do 15 pozycji - instalacja dla podłączenia sprężonego powietrza, - dokumentacja maszyny, - pierwsze napełnienie chłodziwem Blaser lub równoważnym, - uzbrojenie startowe wraz z oprogramowaniem.

(-) Edward Wołoszyn